# Приложение 5

# (копия письма)

# Строго конфиденциально.

# Первому вице-премьеру Правительства РФ

# Иванову С.Б.

# Секретарю Совета Безопасности Р.Ф.

# Патрушеву Н.П.

# Уважаемый Сергей Борисович!

# Уважаемый Николай Платонович!

В то время, когда в подведомственных Вам учреждениях рассматривается вопрос о возможности выполнения работ по ядерным релятивистским технологиям (ЯРТ) в интересах иностранных государств, считаю необходимым познакомить лично Вас с основами военных применений данных технологий.

Основу ЯРТ составляет воздействие высокоэнергетических частиц (например, протонов) на материалы актиноидной группы.

# После Чернобыльской катастрофы для исключения критических аварий во всём мире широко рассматриваются так называемые ADS системы. Это подкритические ядерные реакторы, в которых недостающие для критичности реактора нейтроны производятся ускорителем протонов. 	В таких системах, чем меньше подкритичность (1-Кэф.), тем больше коэффициент усиления мощности пучка протонов (К):

К=1/(1-Кэф.)

# При приближении коэффициента Кэф. к единице коэффициент усиления мощности пучка (К) стремится к бесконечности. Все реакторы АЭС, транспортных установок, например, авианосцев, подлодок и так далее работают при Кэф.=1. Поэтому при воздействии протонного пучка на такие реакторы мощность в них будет возрастать по экспоненте.

# Степень и скорость разгона реактора (отношение мощности стационарно работающего реактора к конечной мощности реактора, N/Nо) будет определяться отношением временем воздействия пучка протонов на реактор (T) к так называемому временем жизни одного поколения нейтронов в реакторе (Tпок.):

N/Nо(Фк/Фохехр(T/Tпок.)

Здесь Фк и Фо  - плотности потоков каскадных нейтронов и нейтронов деления в реакторе. 	Реактор перейдёт к разгону на мгновенных нейтронах при:

Фк/Фо ≥ (зап./(полн.( 0,01

Здесь (зап./(полн. - доля запаздывающих нейтронов в актах деления.

Оценки показывают, что это соотношение может быть выполнено при токах ускорителя ( нескольких mA. Т.е. при меньших токах решаем задачу инспекции, при больших токах - военные применения.

В случае военных применений время жизни одного поколения нейтронов в реакторе для судовых реакторов равно примерно 10-6сек., а время воздействия одного импульса пучка протонов равно 10-2сек. Поэтому при воздействии всего одного импульса протонов ускорителя реактор разгонится в:

N/Nо( Фк/Фохехр(12-2/10-6)= 0,01хехр(104)раз,

т.е. практически за время воздействия в одну миллисекунду реактор будет взорван.

Аналогичное действие может быть оказано на боеголовки ракет, склады с ядерным оружием и так далее.

В силу сказанного все эти работы требуют пристального государственного контроля.

С уважением, профессор                                                               И. Острецов.

В. Волков.